E_{kin} = {1} over {2} m cdot v^{2} newline P = {%DELTA E} over {%DELTA t} Betrachtung für t newline %DELTA E = %DELTA t cdot P newline E_{kin}(t_{1}) = E_{kin}(t_{0}) + %DELTA E newline {1} over {2} m cdot {v_{1}}^{2} = {1} over {2} m cdot {v_{0}}^{2} + %DELTA t cdot P_{eff} newline {v_{1}} = sqrt{{v_{0}}^{2} + 2 %DELTA t {P_{eff}} over m} Beispiel: newline alignl {v_{0}}^{2} = 0 m over s newline alignl %DELTA t = 10 s newline alignl P_{eff} = 100 kW newline alignl m = 100 t = 100 000 kg newline newline alignl {v_{1}} = sqrt{{left(0 m over s right)}^{2} + 2 { 10 s cdot 100 kW} over {100 t}} newline newline alignl {v_{1}} = sqrt{20 {Ws} over {kg}} = sqrt{20} m over s

vec a(t) = {{ d vec v(t)} over dt} equiv dot vec v (t) newline vec a = { %DELTA vec v} over {%DELTA t} vec a = { %DELTA vec v} over {%DELTA t} newline a = {{v_{1}} - {v_{0}}} over {t_{1} - t_{0}} newline a = {sqrt{{v_{0}}^{2} + 2 { %DELTA t cdot P_{eff}} over m} - v_{0}} over {%DELTA t} newline